Введение

Генеральный план сельского поселения Норкинский сельсовет выполнен на основании:

- муниципального контракта № 0101300050713000013 от 24.05.2013г., заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

- технического задания на выполнение генеральных планов сельских поселений Норкинский, Тошкуровский сельсоветы;

- федеральной «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы»;

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных и  противопожарных  норм проектирования.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- Схема территориального планирования МР Балтачевский район РБ, выполненная  ЗАО проектный институт «Башкиргражданпроект».

- районная целевая программа «Обеспечение территории муниципального района Балтачевский район документами территориального планирования на 2010-2014 годы»;

- программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Балтачевский район Республики Башкортостан» на 2013 – 2015 годы;

- программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы;

- Комплексная программа социально – экономического развития муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» на 2011 – 2015 годы;

- программа «Повышение энергетической эффективности на территории  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2010 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года».

Генеральный план сельского поселения Норкинский сельсовет МР Балтачевский  район РБ разработан на  цифровой картографической основе (ЦКО), выполненной БРО ОАО «Уралаэрогеодезия» в 2013г. и  представленной в электронном виде.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2033г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Норкинский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год,   расчетный срок – 2033 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Норкинский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023г.) и  на расчётный срок (до 2033г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие д.Норкино в качестве административного центра сельского поселения,  деревень Имяново, Усманово  в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- развитие туристической зоны;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемых участках подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Деревня Норкино – административный центр сельского поселения Норкинский сельсовет с населением 442 человека, расположено в северной части  территории сельского поселения в 14 км от районного центра с.Старобалтачево, в 84 км от ближайшей ж/д станции Куеда.

Через деревню проходят автодороги районного значения  Сейтяково – Староямурзино – Норкино – Имяново – Чураево и Усманово – Норкино - Иштеряково. Территория населенного пункта ограничена с северной и северо – восточной стороны – пойменной частью р.Лагерьсу и территорией промзоны (зерноток),  с восточной  стороны деревня ограничена руслом р.Лагерьсу,  ее притока и территорией заброшенной промзоны, с южной стороны находятся действующее  кладбище и автодорога в населенный пункт Имяново,  с  западной стороны  территория населенного пункта ограничена пашней, кладбищем и автодорогой в населенный пункт Усманово.

Планировочная структура населенного пункта состоит из 2-х главных  улиц, расположенных почти перпендикулярно в направлении с севера на юг и с запада на восток; сетки из нескольких  второстепенных улочек, параллельных главным улицам.

Общественная зона сформировалась в центральной части деревни,  у пересечения 2-х главных улиц.

Две промзоны, расположенные в восточном направлении от населенного пункта за его границами (временно недействующие МТФ ООО «Агротранссервис»), подлежат выносу в связи с их нахождением в санитарно-защитной зоне  1000 м от действующего скотомогильника и несоблюдением санитарно – защитных разрывов 300 м до существующей жилой застройки.

Две промзоны, расположенные   в северной части населенного пункта (территория и пилорама ООО «Агротранссервис»)  размещены с соблюдением санитарно – защитных разрывов 100 м до существующей жилой застройки.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 – 0,18 га на участках,

благоприятных для строительства, в юго - западном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, расположенных перпендикулярно одной из главных улиц – улице Пролетарской. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация за территорией существующей средней школы около автодороги, ведущей в населенный пункт Усманово, рекреационной зоны с размещением спортплощадки  для игры в футбол.

Деревня Имяново расположена в 4,72 км южнее административного центра сельского поселения д.Норкино. Население – 190 человек.

С северной стороны  территория населенного пункта ограничена промзоной , с северо – востока подходит автодорога районного  значения с твердым покрытием из д.Норкино. Территория деревни ограничена  с восточной стороны кладбищем и автодорогой районного значения, ведущей в населенный пункт Богданово, с юго – восточной стороны  - несанкционированной свалкой. С  южной стороны расположены русло речки Кигазы и автодорога в населенный пункт Кашкалево, с западной стороны территория ограничена  руслом речки Кигазы и находящейся за ней промзоной.

Планировочная структура населенного пункта состоит из 2-х главных пересекающихся под прямым углом улиц и 3-х второстепенных, параллельных одной главной. Главная  улица расположена   в направлении с северо  - востока  на юго – запад, вторая главная  и второстепенные - с северо – запада на юго - восток.

Общественная зона сформировалась в  центральной части населенного пункта.

Промзона, расположенная в северо - западном направлении от населенного пункта за его границами (территория филиала ООО «Агротранссервис»)  подлежит уменьшению в связи с нахождением части ее территории в водоохранной зоне р.Кигазы и несоблюдением санитарно – защитных разрывов 300 м до жилой застройки.

Промзона, расположенная в юго - западном направлении от населенного пункта за его границами (территория филиала ООО «Агротранссервис»)  размещена с соблюдением санитарно – защитных разрывов 50 м до жилой застройки, без нарушения водоохранной зоны и остается.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15  - 0,18 га на участках, благоприятных для строительства, в северо - восточном направлении в существующих границах населенного пункта и заполнение пустующих земельных участков среди существующей жилой застройки. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов и групп жилых домов. Новая жилая застройка связаны с существующей  единой системой улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в западной части населенного пункта в пойме р. Кигазы  рекреационной зоны с размещением спортплощадки для игры в мини - футбол.

Деревня Усманово расположена в 2,30 км северо - западнее административного центра сельского поселения д.Норкино. Население – 147 человек.

С северной и западной сторон деревни проходит автодорога межрайонного  значения с твердым покрытием Бураево - Старобалтачево. Территория населенного пункта ограничена с восточной стороны  руслом р.Кигазы и автодорогой районного значения, ведущей в населенный пункт Норкино, с южной стороны территория ограничена  руслом речки Кигазы с находящимся на ней прудом.

Планировочная структура деревни состоит из одной главной улицы, расположенной с изгибом в направлении с севера на юго – запад вдоль  русла речки Кигазы.

Выраженной общественной зоны нет. Две действующие промзоны, расположенные в восточном направлении от населенного пункта за его существующими границами (фермы КРС и зерноток ИП «Аминев И.») подлежат выносу в связи с  их нахождением в санитарно-защитной зоне  1000 м от действующего скотомогильника и частичным нахождением в водоохранной зоне р.Лагерьсу.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 – 0,18 га на участках, благоприятных для строительства, в юго –западном направлении от  населенного пункта за его существующими границами. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных групп жилых домов, органично включенных в существующую жилую застройку.

Проектом предусмотрена организация в юго - западном направлении от населенного пункта между существующей автодорогой межрайонного значения Бураево - Старобалтачево и проектируемой жилой застройкой рекреационной зоны с размещением полей для игры в мини – футбол и баскетбол.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Норкинский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Норкинский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам

развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории - выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. В Балтачевском районе, и, в частности, в сельском поселении Норкинский сельсовет, они занимают большую площадь и расположены за границей населенных пунктов на территориях сельского поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс территории сельского поселения Норкинский сельсовет

по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского по селения Норкинский сельсовет в ад министративных границах | га | 9643,96 | 9643,96 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3833,00 | 3633,00 |
| 2 | Земель природоохранного назначе- ния (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 37,00 | 37,00 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 5093,98 | 4902,12 |
| 5 | Земель промышленности, энергети ки, связи, земли обороны | га | 246,38 | 256,55 |
| 6 | Земель транспорта | га | 130,98 | 463,44 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 301,2 | 349,43 |
|  | жилых зон с преобладанием индиви дуальной застройки | га / % | 156,67 /100% | 184,74/100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,72 | 7,1 |
|  | производственных зон, зон инженер ной и транспортной инфраструктур | га | 46,54 | 67,73 |
|  | рекреационных зон | га | - | 24,34 |
|  | прочих земель | га | 83,77 | 55,95 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 9,57 | 9,57 |
| 8 | Земель специального назначения (кладбища, мусороперегрузочные станции, скотомогильники) | га | 1,417 | 2,417 |

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

Д – общественно-деловая зона

П – производственная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р – рекреация

С – зона специального назначения

Пр – зона «прочие»

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | д.Норкино | 124,52 | 80,34 | 3,69 | 0,32 | 17,8 | - | 2,71 | 19,66 |
|  |  | 141,49 | 91,08 | 4,2 | 0,32 | 25,74 | 6,69 | 2,71 | 10,75 |
| 2 | д.Имяново | 93,45 | 32,77 | 0,78 | - | 13,17 | - | 2,47 | 44,26 |
|  |  | 93,45 | 41,63 | 1,4 | - | 18,14 | 5,55 | 2,47 | 24,26 |
| 3 | д.Усманово | 83,23 | 43,56 | 0,25 | 1,61 | 13,57 | - | 4,39 | 19,85 |
|  |  | 114,49 | 52,03 | 1,5 | 1,61 | 21,92 | 12,1 | 4,39 | 20,94 |
|  | Итого | 301,2 (100%) | 156,67 (52,02%) | 4,72 (1,57%) | 1,93 (0,64%) | 44,54 (14,79%) | - (0,00%) | 9,57 (3,18%) | 83,77 (27,81%) |
|  |  | 349,43 (100%) | 184,74 (52,87%) | 7,1 (2,03%) | 1,93 (0,55%) | 65,8 (18,83%) | 24,34 (6,97%) | 9,57 (2,74%) | 55,95 (16,01%) |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана сельского поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 – 0,18 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий  развития населенных пунктов сельского поселения были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На первую очередь  строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 1234 чел., на расчетный срок - 1544 чел.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Норкинский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующим исторически сложившимся общественным центром населенного пункта Норкино и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах в населенных пунктах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона д.Норкино:

-  реконструируемая средняя школа на 159 учащихся, объединенная с детским садом на 38 мест;

-  реконструируемый сельский клуб на 240 мест со спортивным залом площадью 250,5 м2  и  библиотекой на 18,760 тыс. томов/3 чит.места;

-  существующее отделение связи;

-  Администрация сельского поселения;

-  4 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 94,2 м2;

-  реконструируемый ФАП (в здании Администрации сельского поселения) с организацией аптечного пункта площадью 10,7 м2, укомплектованный выдвижным пунктом скорой медицинской помощи;

-  мечеть «Мухаметзия»;

-  проектируемый СКЦ (социально – культурный центр) на первую очередь, в составе которого:  помещения для культмассовой работы и досуга площадью 46,0 м2; магазины ТПС общей торговой площадью 136,0 м2; предприятие общественного питания на 31 посадочное место; предприятие бытового обслуживания на 3 раб.места; филиал банка;

-  проектируемая  спортплощадка (поле для игры в футбол).

Общественно-деловая зона д.Имяново:

-  проектируемая начальная школа на 25 учащихся, объединенная с детским садом на 15 мест;

-  реконструируемый ФАП с организацией аптечного пункта площадью 6,1 м2;

-  реконструируемый сельский клуб с увеличением  до 100 мест и  библиотекой на 2,175 тыс. томов/2 чит.места;

-  2 существующих магазина ТПС общей торговой площадью 48,0 м2;

-  проектируемый СКЦ (социально – культурный центр) на первую очередь, в составе которого: помещение для культмассовой работы и досуга площадью 26,1 м2; магазин  торговой площадью 83,0 м2;  предприятие общественного питания на 17 посадочных мест; предприятие бытового обслуживания на 2 раб.места; закрытый спортзал площадью 40 м2;

- проектируемая спортплощадка (поле для игры в мини - футбол).

Общественно-деловая зона д.Усманово:

-  реконструируемый ФАП с организацией аптечного пункта площадью 4,8 м2;

-  помещение для культмассовой работы и досуга площадью 21,0 м2 (в здании старого клуба);

-  существующий магазин ТПС торговой площадью 15,7 м2;

-  проектируемый СКЦ (социально – культурный центр) на расчетный срок, в составе которого: сельский клуб на 79 мест; библиотека на 1,175 тыс.томов/2 раб.места; магазин ТПС торговой площадью 37,0 м2; предприятие общественного питания на 14 посадочных мест; предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место; гостиница на 8 мест; закрытый спортзал площадью 40,0 м2;

- проектируемый на первую очередь магазин ТПС торговой площадью 50,0 м2;

- 2 проектируемые спортплощадки (поля для игры в мини – футбол и баскетбол).

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В д.Норкино проектом предусмотрена организация за территорией существующей средней школы около автодороги, ведущей в населенный пункт Усманово, рекреационной зоны с размещением спортплощадки  для игры в футбол. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Имяново проектом предусмотрена организация в западной части населенного пункта в пойме р. Кигазы  рекреационной зоны с размещением спортплощадки для игры в мини - футбол. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Усманово проектом предусмотрена организация в юго - западном направлении от населенного пункта между существующей автодорогой межрайонного значения Бураево - Старобалтачево и проектируемой жилой застройкой рекреационной зоны с размещением полей для игры в мини – футбол и баскетбол.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности сельского поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных, растениеводческих и животноводческих предприятий. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Норкино |
|  | ГРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 8 объектов | 0,024 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории школы | сущ. |
|  | Мост | 2 объекта | 0,043 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,08 |  |
|  | Промзона (МТМ, фуражный склад, зерносклад, пилорама) ООО «Агротранссервис» | 2 объекта | 2,858 | сущ., на вынос |
|  | Промзона (МТФ ООО «Агротранссервис») врем.недейств. | 2 объекта | 4,283 | сущ., на вынос |
|  | Промзона (МТМ, фермы КРС, склады разные) резервируемая за границами н.п. | 1 объект | 6,09 | проект. |
|  | Пожарное депо | 1 объект | 0,486 | проект. |
|  | Скотомогильник «Яма Беккари» за границами н.п. | 1 объект | 0,05 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 15,557 |  |
| д.Имяново |
|  | КТП | 4 объекта | 0,012 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Мост | 1 объект | 0,008 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,026 |  |
|  | Промзона (ООО «Агротранссервис») | 1 объект | 6,90 | сущ., с уменьшением террит. |
|  | Зерноток | 1 объект | 0,952 | сущ., врем. недейств. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | сущ.. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 10,432 |  |
| д.Усманово |
|  | КТП | 3 объекта | 0,015 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,018 |  |
|  | Промзона (МТМ, склады, зерноток, МТФ) ИП«Аминев И.» | 2 объекта | 7,00 | сущ., на вынос |
|  | Промзона ИП«Аминев И.» резервируемая за границами н.п. | 1 объект | 6,09 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 14,883 |  |

В д.Норкино промзона, находящаяся в восточном направлении за существующими границами населенного пункта (объекты животноводства ООО «Агротранссервис»), находится в санитарно – защитной зоне 1000 м от действующего скотомогильника. Согласно Схеме территориального планирования Балтачевского района, данная промзона подлежит выносу  и будет размещена в северном направлении от границ населенного пункта слева от автодороги районного значения, ведущей в д.Староямурзино. Две промзоны (объекты лесопильного производства ООО «Агротранссервис»), из которых одна временно недействующая, расположенные в северном направлении за границами населенного пункта, размещены с соблюдением санитарно – защитных разрывов 100 м до жилой застройки и за пределами водоохранной зоны р.Лагерьсу, остаются. В северном направлении от населенного пункта на выезде из него в сторону Староямурзино размещено пожарное депо на 1 спецавтомобиль с 2-мя независимыми выездами.

В д.Имяново промзона, находящаяся в северо - западном направлении от существующих границ населенного пункта (объекты животноводства ООО «Агротранссервис» - фермы КРС), размещена с нарушением  санитарно – защитных разрывов 300 м от жилой застройки и частично находится в водоохранной зоне р.Кигазы. Согласно Схеме территориального планирования Балтачевского района, территория данной промзоны подлежит уменьшению, с санитарно – защитной зоной, ограниченной  100 м. Временно недействующая промзона (зерноток ООО «Агротранссервис») в юго – западном направлении от существующих границ населенного пункта размещена с соблюдением санитарно – защитных разрывов  и остается.

В д.Усманово две временно недействующие промзоны в  восточном направлении за существующими границами населенного пункта (объекты животноводства ИП «Аминев И.»), находятся в санитарно – защитной зоне 1000 м от 2-х действующих скотомогильников и частично в водоохраной зоне р.Лагерьсу. Согласно Схеме территориального планирования Балтачевского района, данные промзоны подлежат выносу  и будут размещены в южном направлении от границ населенного пункта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со Схемой территориального планирования МР Балтачевский район, выполненной ЗАО проектный институт «Башкиргражданпроект», сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Норкинский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на промежуточную мусороперегрузочную станцию (МПС), размещаемую слева от автодороги, ведущей в д.Староямурзино. После обработки в стационарном компакторе (сепарирования отходов, дробления КГО, сортировки) оставшиеся отходы отвозятся на существующий полигон ТБО Балтачевского района, который находится  за границами населенных пунктов, на землях сельского поселения Нижнеиванаевский сельсовет справа от автодороги районного значения, ведущей в д.Нижнеиванаево

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах Норкино, Имяново, Усманово сельского поселения Норкинский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения  на  3 стихийно возникшие несанкционированные свалки ТБО, находящиеся:

- в северо - западном  направлении на удалении 140 м от существующих границ населенного пункта Норкино;

- в юго - восточном направлении на удалении 290 м от существующих границ населенного пункта Усманово.

-  в юго - восточном направлении на удалении 112 м от существующих границ населенного пункта Имяново.

Свалки являются несанкционированными и подлежит закрытию, территории под ними подлежат рекультивации.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона размещения биологических отходов

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб МР Балтачевский район на территории сельского поселения Норкинский сельсовет имеются  4 действующих скотомогильника, которые находятся:

- в юго - восточном  направлении на удалении 240 м от существующих границ населенного пункта Норкино;

- в восточном направлении на удалении 550 м от существующих границ населенного пункта Усманово.

-  в юго - восточном направлении на удалении 240 м от существующих границ населенного пункта Усманово.

-  в юго - западном направлении на удалении 240 м от существующих границ населенного пункта Норкино в пойменной части р. Кигазы.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м.

Три скотомогильника, расположенные около населенных пунктов с нарушением санитарно-защитных разрывов до жилой застройки и скотомогильник, расположенный в пойменной части р.Кигазы с нарушением водоохранной зоны   должны быть ликвидированы.

Проектом предлагается сооружение в юго - западном  направлении от д.Норкино с правой стороны автодороги, ведущей в д.Имяново, у опушки леса   нового усовершенствованного скотомогильника по типу «Яма Беккари» с санитарно-защитной зоной 500 м из расчета на все населенные пункты сельского поселения Норкинский сельсовет.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Норкинский сельсовет расположены 4 действующих кладбища общей площадью 10,573 га и одно закрытое площадью 0,376 га. Общая свободная площадь кладбищ  – 3,171га.

Действующее  кладбище д.Норкино площадью 2,694 га расположено в западном направлении в границах населенного пункта. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна, однако его северная и восточная части размещены с нарушением санитарно – защитной зоны 50 м до жилой застройки, в связи с чем  проектом предлагается эту часть кладбища по его периметру  закрыть для захоронений. Заполненность территории кладбища – ориентировочно 70 %. Свободная площадь кладбища – 0,808 га.

Действующее  кладбище д.Норкино площадью 1,417 га расположено в южном направлении за границами населенного пункта. Кладбище сохраняется, его площадь достаточна, Заполненность территории кладбища – ориентировочно 70 %. Свободная площадь кладбища  – 0,425 га.

Действующее кладбище д.Усманово  площадью 4,388 га расположено в западном направлении в границах населенного пункта. Кладбище сохраняется его площадь достаточна,  однако его северо - восточная и юго – восточная части размещены с нарушением санитарно – защитной зоны 50 м до жилой застройки, в связи с чем  проектом предлагается эту часть кладбища по его периметру  закрыть для захоронений. Заполненность территории кладбища – ориентировочно 70 %. Свободная площадь кладбища  – 1,316 га.

Действующее кладбище д.Имяново площадью 2,074 га расположено в восточном направлении в границах населенного пункта, вдоль автодороги в д.Нижнекарышево. Кладбище сохраняется, его территория достаточна. Заполненность территории кладбища ориентировочно – 70 %. Свободная территория   – 0,622 га.

Закрытое кладбище д.Имяново площадью 0,376 га расположено в центре населенного пункта среди существующей жилой застройки. Кладбище сохраняется.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющих

ся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооруже-

ния для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в

границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Норкинский сель совет имеются памятники археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Объекты культурного наследия в сельском поселении Норкинский сельсовет представлены памятниками археологии:

Памятники археологии на территории сельского поселения

Норкинский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| памятники археологии |
| 1 | Городище (Имяново – I, городище, Городище Кала – Тау) | между дер. Имян(ово) и Ишмаметово на высокой стрелке | Мажитов Н.А., 1959г. Отчет хранится в ИИЯЛ БФАН АН СССР | ПСМ БАССР №188 от 22.03.61г.Городище (между д.Имян и Ишмаматово (на высокой стрелке находится городище, называемое местным населением «Кала – тау». Относится к I-му тысячелетию н.э. Выявлено в 1959 г.археологом Мажитовым Н.А.) |
| выявленные памятники археологии |
| 2 | Усмановские курганы | В 1,5 км СЗ от д.Усманово, на сырте на распаханном поле | АКБ № 592 | В |

Местонахождение памятников археологии схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Норкинский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяжен- ность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Кигазы | 18 | 100 | 40 | 20 |
| 2 | р. Лагерьсу | 6,54 | 50 | 40 | 5 |
| 3 | речки и ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

| № | Наименование населенного пункта, около которого расположен пруд | Наименование реки, на которой расположен пруд | Площадь водного объекта, га | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Усманово | р.Кигазы | 25,27га | 100 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв,  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования длиной более 10 км составляет 20 метров. Ширина береговой полосы рек и ручьев менее 10 км составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Норкинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Балтачевский район и, в частности, сельское поселение Норкинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в д.Норкино осуществляется  подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования глубиной 40 м, введенной в эксплуатацию в 1970г. Протяженность сетей водопровода по улицам  Центральной, Казанской, Советской, Пролетарской, Трактористов, Ленина – 5,0 км. Сети водопровода в здания не введены. Количество водоразборных колонок – 7 шт.

Централизованное водоснабжение в д.Имяново осуществляется  подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования глубиной 40 м, введенной в эксплуатацию в 1972г. Протяженность сетей водопровода по улицам  Центральной, Советской – 2,0 км. Сети водопровода в здания не введены. Количество водоразборных колонок – 2 шт.

Централизованное водоснабжение в д.Усманово осуществляется  подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования глубиной 40 м, введенной в эксплуатацию в 1978 г. Протяженность сетей водопровода по улицам  Центральной, Зеленой – 2,0 км. Сети водопровода в здания не введены. Количество водоразборных колонок – 2 шт.

Кроме того, в населённых пунктах  имеются локальные системы водоснабжения, в некоторых подворьях забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев без ввода сетей в здания.

В промзонах (МТФ ООО «Агротранссервис»)  имеются действующие водозаборные скважины (в аварийном состоянии) для снабжения водой в технических целях объектов сельскохозяйственного производства.

Проектные предложения.

В  населенных пунктах  Норкино, Имяново, Усманово запроектированы новые водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Проектируемые  водозаборы размещены за границами населенных пунктов:

-  в д.Норкино в северо - восточном направлении от населенного пункта на опушке леса в верхнем течении притока р.Лагерьсу.

-  в д.Имяново в юго - восточном направлении от населенного пункта в верхнем течении р.Кигазы.

-  в  д.Усманово в юго - западном направлении от населенного пункта в верхнем течении р.Кигази, около пруда.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - это санитарно-защитная полоса шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения каждого населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Норкинский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1)особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

На сегодняшний день в границах сельского поселения Норкинский сельсовет особо охраняемых природных территорий нет.

Для развития туристической деятельности проектом предлагается на расчетный срок зарезервировать площадку, расположенную вблизи природных достопримечательностей - пруда на р.Кигазы около д.Усманово под размещение базы отдыха и  любительского рыболовства. Подъезд к площадке со стороны автодороги межрайонного значения Бураево – Старобалтачево – Верхние Татышлы.

Участие местного населения и получение им доходов от туристической деятельности создаст экономические стимулы к охране природы.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на  генеральном плане сельского поселения.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории сельского поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 1544 человек, в том числе:

д.Норкино: 766 чел.

- существующее население 442 чел.

- I очередь строительства 37 проект.уч. х 4,70 чел.=174 чел.

- на расчетный срок 32 проект.уч. х 4,70 чел. = 150 чел.

д.Имяново: 435 чел.

- существующее население 190 чел.

- I очередь строительства 31 проект.уч. х 5,00 чел. = 155 чел.

- на расчетный срок 18 проект.уч. х 5,00 чел. = 90 чел.

д.Усманово: 343 чел.

- существующее население 147 чел.

- I очередь строительства 36 проект.уч. х 3,50 чел. = 126 чел.

- на расчетный срок 20 проект.уч. х 3,50 чел. = 70 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  184,74 га,  в том числе:

- д.Норкино – 91,08 га

- д.Имяново – 41,63 га

- д.Усманово – 52,03 га

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Норкинский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (1 очередь.), чел. | Численность населения (расч.срок.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Норкино | 442 | 616 | 766 |
| 2 | д.Имяново | 190 | 345 | 435 |
| 3 | д.Усманово | 147 | 273 | 343 |
|  | Итого: | 779 | 1234 | 1544 |

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 779 | 100,0 | 1544 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 15,42 |
| Моложе трудоспособного возраста | 115 | 14,76 | 238 |  |
| В трудоспособном возрасте | 392 | 50,32 | 752 | 48,70 |
| Старше трудоспособного возраста | 272 | 34,92 | 554 | 35,88 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную

группу трудовых ресурсов сельского поселения Норкинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 945 человек.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 779 | 100,0 | 1544 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 392 | 50,32 | 752 | 48,70 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 82 | 30% возрастной группы пенсионеров | 166 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 474 | 60,85 | 918 | 59,46 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Норкинский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 1,544 тыс. человек, для расселения которых потребуется 46,320 тыс.кв.м общей площади жилья. Общая площадь существующего жилого фонда – 12,5 тыс.кв.м. Новое строительство составит 33,820 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения  составит 1544 чел.: 349,43 га =4,42 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 46320 кв.м : 349,43 га = 132,56 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Норкинский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, как правило, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 1589 чел.

(Согласно НГП РБ)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчет.показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. на 779 чел. | расчет.на 779 чел. | расч.срок 1544 чел. |  |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 360 | 112 | 222 | реконс.сущ, нов.стр-во |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 - 34 | - | 26 | 52 | реконс.сущ, нов.стр-во |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско-аку шерский пункт | объект | 1 на н.п. | 3 | 3 | 3 | реконс.сущ., нов.стр-во |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | - | 10,9 | 21,6 | нов.стр-во, при ФАП |
| 5 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | 1 автомобиль | 0,2 | - | 1 | 1 | при ФАП д. Норкино |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 350 | 179 | 355 | нов.стр-во, в СКЦ |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит.мест | 5 /4 | 18,760/ нет инф. | 3,895 / 3 | 7,72 / 6 | реконс.сущ., нов.стр-во |
| 8 | Помещения для культмассовой работы | м2 пл. пола | 60 | нет инф. | 46,7 | 92,6 | нов.стр-во, в СКЦ |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные соору жения | га | 0,7-0,9 | нет инф. | 0,55-0,70 | 1,08-1,39 | сущ., нов.стр-во |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 80 | 250,5 | 62,3 | 123,5 | сущ., нов.стр-во, в СКЦ |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг.пл | 300 | 157,9 | 233,7 | 463,2 | сущ., нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
|  | продовольственные | м2 торг.пл | 100 | нет инф. | 77,9 | 154,4 |  |
|  | непродовольственные | м2торгпл | 200 | нет инф. | 155,8 | 308,8 |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | - | 31 | 62 | нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 3 | 6 | нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
| 14 | Гостиница | 1 место | 5 | - | 4 | 8 | нов.стр., в СКЦ |
| 15 | Кладбища | га | 0,24 | 3,171 | 0,19 | 0,37 | сущ. |
| 16 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 автом. | 1 автом. | 1 автом. | нов.стр-во, в д.Норкино |
| Административно-деловые учреждения |
| 17 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 1 | сущ. |
| 18 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | - | 1 | 1 | нов.стр-во, в СКЦ д.Норкино |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Норкинский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре с.Старобалтачево. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Согласно п.2.3.107 НГП РБ в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей.

Пожарное депо. На сегодняшний день в сельском поселении Норкинский сельсовет пожарное депо отсутствует, имеется 1 спецавтомобиль в гараже Администрации сельского поселения в д.Норкино. Ближайшая пожарная часть ПЧ-66 ГУ «ОПС  РБ– 29»  располагается по адресу: Республика Башкортостан, Балтачевский район, с.Старобалтачево. Нач.Гайниахметов А.А., тел.8(34753) 2-19-92.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011г.) "О пожарной безопасности" нормативное время пребывания первого подразделения к месту возникновения чрезвычайной ситуации (пожару, взрыву и т.д.) не должно превышать 20 минут (для сельской местности).

В связи с этим,  в северной части д.Норкино за границами населенного пункта рядом с промзоной (при въезде в населенный пункт справа) предусмотрено размещение  пожарного депо на 1 автомобиль с 2-мя независимыми выездами. Тем самым достигается нормативное время пребывания пожарной спецтехники  при возникновении чрезвычайной ситуации и организация тушения пожара до подхода основных сил из районного центра с.Старобалтачево.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Норкинский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

В населенных пунктах сельского поселения Норкинский сельсовет детских садов нет.

В д.Норкино проектом предлагается  размещение на расчетный срок детского сада на 38 мест в здании реконструируемой средней  школы на 159 учащихся (по проекту – 360 учащихся) с учетом детей дошкольного возраста д.Усманово.

В д.Имяново на первую очередь проектом предлагается размещение детей дошкольного возраста в детский сад на 15 мест в составе начальной школы на 25 учащихся.

В д.Усманово проектом предлагается детей дошкольного возраста разместить в детский сад на 38 мест в здании реконструируемой средней  школы на 159 учащихся (по проекту – 360 учащихся) в д.Норкино.

Общеобразовательные учреждения:

В д.Норкино имеется действующая действующая школа на 360 учащихся, ее вместимости на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается реконструировать  здание школы с уменьшением количества учащихся до 159 и организацией  в составе школы  детского сада на 38 мест.

В д.Имяново общеобразовательного учреждения нет. Проектом предлагается размещение проектируемой на первую очередь начальной школы на 25 учащихся,  имеющей в своем составе детский сад на 16 мест.

В д.Усманово общеобразовательного учреждения нет. Проектом предлагается организовать обучение детей школьного возраста в д.Норкино в реконструируемой средней школе на 159 учащихся (по проекту – 360 учащихся), имеющей в своем составе детский сад на 38 мест.

Больницы, поликлиники:

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с.Сейтяково сельской врачебной амбулаторией (СВА) и в с.Старобалтачево  существующей центральной районной больницей (ЦРБ).ложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д.

На базе реконструируемого ФАП д.Норкино с организацией аптечного пункта размещен выдвижной пункт скорой медицинской помощи. На первую очередь в населенных пунктах Имяново и Усманово предусмотрена реконструкция существующих ФАП  с организацией аптечных пунктов при них.

Сельские клубы:

В д.Норкино вместимости существующего сельского клуба на 240 мест на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается реконструировать  здание клуба с размещением в нем  библиотеки на 18,76 тыс.томов/3 чит.места и закрытого спортзала площадью 250,5 м2.

В д.Имяново вместимости существующего сельского клуба на 80 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается реконструировать здание клуба с доведением количества мест до 100 и размещением в нем библиотеки на 2,175 тыс.томов/2 чит.места. Кроме того, в  проектируемом на первую очередь СКЦ (социально – культурном центре)  предлагается разместить помещение для культмассовой работы и досуга площадью 26,1 м2.

В д.Усманово вместимости существующего сельского клуба на 30 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается размещение в проектируемом  на расчетный срок СКЦ (социально – культурном центре) сельского клуба на 79 мест с библиотекой на 1,175 тыс.томов/2 чит.места. В старом здании клуба проектом предусмотрено размещение  помещения для культмассовой работы и досуга площадью 21,0 м2.

Магазины:

В настоящее время в д.Норкино общая торговая площадь 4-х существующих магазинов товаров повседневного спроса (киосков) составляет 94,2 м2. Проектом предлагается размещение в существующей жилой застройке на первую очередь универсального СКЦ (социально – культурного центра), в составе которого магазины ТПС общей торговой площадью 136,0 м2.

В д.Имяново имеется  2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 48,0 м2. Проектом предлагается размещение на первую очередь в центральной части населенного пункта в существующей жилой застройке универсального СКЦ (социально – культурного центра), в составе которого магазин  ТПС торговой площадью 83,0 м2.

В д.Усманово имеется магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 15,7 м2. Проектом предлагается размещение на первую очередь в центральной части населенного пункта магазина ТПС торговой площадью 50,0 м2 и размещение у автодороги межрайонного значения на расчетный срок универсального СКЦ (социально – культурного центра), в составе которого магазин ТПС торговой площадью 37,0 м2.

Предприятия общественного питания:

В настоящее время  в населенных пунктах сельского поселения Норкинский сельсовет отсутствуют предприятия общественного питания. Проектом предлагается размещение в составе проектируемых универсальных СКЦ предприятий общественного питания:

в д.Норкино - на 31 посадочное место на первую очередь;

в д.Имяново - на 17 посадочных мест в СКЦ на первую очередь;

в д.Усманово – на 14 посадочных мест в СКЦ на расчетный срок;

Предприятия бытового обслуживания:

В настоящее время по данным Администрации сельского поселения  в населенных пунктах сельского поселения Норкинский сельсовет предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Проектом предлагается размещение в составе проектируемых универсальных СКЦ предприятий бытового обслуживания населения:

в д.Норкино - на 3 рабочих места;

в д.Имяново - на 2 рабочее место;

в д.Усманово - на 1 рабочее место;

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по  промышленному строительству,

сельскому хозяйству

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Основные параметры развития сельского поселения Норкинский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте Комплексной программы  социально-экономического развития муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса:

- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья;

- развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без использования химикатов, развитие пчеловодства и предприятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных трав, производство и переработка овощей;

- проведение активной политики поддержки малых форм хозяйствования, включающей в себя создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- развитие туризма.

Проектом предлагается зарезервировать  территории под размещение предприятий сельскохозяйственной направленности (в том числе занятые недействующими в настоящее время фермами) с учетом санитарно – защитных зон.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития Балтачевского района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса  Балтачевского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция – Куеда – в 84 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 25800. Принадлежность: Горьковская  железная дорога, Ижевское отделение.

Автомобильный транспорт.

Планировочный  каркас территории сельского поселения Норкинский сельсовет создают:

- автодорога межрайонного значения Бураево – Старобалтачево;

- автодорога районного значения Сейтяково - Староямурзино - Норкино – Имяново - Ишмаметово;

-  автодорога районного значения Усманово – Норкино – Иштеряково.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Балтачевское ДРСУ ГУП "Башкиравтодор".

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протя-женность всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| межрайонного значения |
| 1 | а/д Бураево - Старобалтачево – Верх.Татышлы (в границах с.п.) | III | 4,464 | 4,464 | 4,464 | - | - |
| районного значения |
| 2 | а/д – Сейтяково – Староямурзино - Норкино –Имяново - Ишмаметово (в границах с.п.) | IV | 10,045 | 10,045 | - | 10,045 | - |
| 3 | а/д Имяново - Богданово (в границах с.п.) | IV | 4,133 | 4,133 | - | 4,133 | - |
| местного значения |
| 4 | а/д Усманово - Норкино | IV | 2,547 | 2,547 | - | 2,547 | - |
|  | всего: |  | 21,189 | 21,189 | 4,464 | 16,725 | - |

Согласно Схеме территориального планирования МР Балтачевский район РБ,  в   перспективном развитии транспортной  инфраструктуры республики, в т.ч. и Балтачевского района, предусмотрено строительство новой автодороги федерального значения  Чернушка – Бирск – Уфа и новой железной дороги  Пермь – Уфа, которые проходят транзитом по территории сельского

поселения Норкинский сельсовет в восточной части территории. Ориентировочная трассировка этих транспортных магистралей показана на листе ГП – 2.

Перечень проектируемых  автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобиль ных дорог общего пользования | категория дороги | протяже-ность, всего, км | в т.ч с твердым покрытием, км | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий (посыпка) | грунт |
| федерального значения |
| 1 | а/д федерального значения Чернушка – Бирск – обход Уфы (в границах с.п.) | II | 1,130 | 1,130 | 1,130 | - | - |

Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5; 6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Норкинский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| д.Норкино | 7,120 | 10,296 | 4,272 | 7,207 |
| д.Имяново | 5,268 | 7,256 | 3,161 | 5,079 |
| д.Усманово | 5,428 | 8,768 | 3,257 | 6,138 |
| Итого: | 17,816 | 26,792 | 10,69 | 18,424 |

Пассажирские перевозки по территории  сельского поселения  Норкинский сельсовет осуществляет филиал автотранспортного предприятия  ГУП «Башавтотранс». Движение рейсовых автобусов организовано по междугородним маршрутам Старобалтачево – Уфа и Старобалтачево – Нефтекамск, имеются местные автобусные маршруты. Остановки общественного транспорта находятся на пересечении автодороги межрайонного значения Уфа – Бураево – Старобалтачево – Верх.Татышлы с въездом в д.Усманово.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Норкинский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрированы 164 единицы автомототехники, в том числе:

121 – легковой автомобиль;

20 – грузовых автомобилей;

7 - мотоциклов;

16 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 211 маш. / 1000 жителей.

Гаражи для личного индивидуального транспорта в жилой усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Автозаправочные станции расположены в окрестностях с.Старобалтачево ( АЗС «Башнефть» №21), с.Бураево (АЗС «Башнефть» №95БН, «Башкирнефнепродукт»№20);

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в райцентре Старобалтачево.

В настоящее время ближайшей  к территории сельского поселения автогазозаправочной станцией  является  АГЗС №38 компании «ЭкоСистемз», расположенная в с.Бураево. В сельском поселении, как и в целом по району, практически отсутствует автотранспорт на газовом топливе. На расчетный срок предполагается размещение на проектируемой автодороге регионального значения Чернушка – Бирск -  Уфа, проходящей в т.ч. и по землям Балтачевского района,  автогазозаправочных станций для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе планируется после строительства АГЗС постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Согласно НГП РБ п. 3.5.7 принимаем уровень автомобилизации на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей, что предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Башкортостан.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

1544 х 350 / 1000 = 540 автомобилей.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 540 х 0,7 = 378 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 113 машиномест, в общественных центрах - 15%, 57 машиномест, в производственных зонах - 10%,   38 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Норкинский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов и групп жилых домов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения Норкинский сельсовет отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Норкинский сельсовет являются речки Кигазы, Лагерьсу и их притоки. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Защита от опасного проявления карстовых процессов

При размещении объектов капитального строительства на территории муниципального района необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста:

- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Рекультивация нарушенных земель

Рекультивация нарушенных территорий включает в себя технический и биологический этапы, предусматривает планировку территории и восстановление естественного растительного покрова.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Норкинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Балтачевский район и, в частности, сельское поселение Норкинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в д.Норкино осуществляется  подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования глубиной 40 м, введенной в эксплуатацию в 1970г. Протяженность сетей водопровода по улицам  Центральной, Казанской, Советской, Пролетарской, Трактористов, Ленина – 5,0 км. Сети водопровода в здания не введены. Количество водоразборных колонок – 7 шт.

Централизованное водоснабжение в д.Имяново осуществляется  подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования глубиной 40 м, введенной в эксплуатацию в 1972г. Протяженность сетей водопровода по улицам  Центральной, Советской – 2,0 км. Сети водопровода в здания не введены. Количество водоразборных колонок – 2 шт.

Централизованное водоснабжение в д.Усманово осуществляется  подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования глубиной 40 м, введенной в эксплуатацию в 1978 г. Протяженность сетей водопровода по улицам  Центральной, Зеленой – 2,0 км. Сети водопровода в здания не введены. Количество водоразборных колонок – 2 шт.

Кроме того, в населённых пунктах  имеются локальные системы водоснабжения, в некоторых подворьях забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев без ввода сетей в здания.

В промзонах (МТФ ООО «Агротранссервис»)  имеются действующие водозаборные скважины (в аварийном состоянии) для снабжения водой в технических целях объектов сельскохозяйственного производства.

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения Норкинский сельсовет отсутствуют  водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Норкинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1544 чел.= 247,04 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Норкинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

Население, общественные здания и сооружения, промышленные объекты  населённых пунктов Норкино, Имяново, Усманово пользуются централизованной системой водоснабжения, частично локальными системами водоснабжения. Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения не выдерживается.

Проектные предложения.

В  населенных пунктах Норкино, Имяново, Усманово запроектированы новые водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Проектируемые  водозаборы размещены за границами населенных пунктов:

-  в д.Норкино в северо - восточном направлении от населенного пункта на опушке леса в верхнем течении притока р.Лагерьсу.

-  в д.Имяново в юго - восточном направлении от населенного пункта в верхнем течении р.Кигазы.

-  в  д.Усманово в юго - западном направлении от населенного пункта в верхнем течении р.Кигази, около пруда.

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующих актов.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения  микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Объем бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 принят равным объему водопотребления. На расчетный срок водоотведение населенных пунктов сельского поселения Норкинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х  1544 чел.= 247,04 м3/сут.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению водных объектов.

2.3.6.3. Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Норкинский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ- 10 кВ от подстанции 35/10 « Сейтяково», мощность трансформаторов 1Т х2,5 МВа, 2Т х 4 МВа.

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах сельского поселения - 15 единиц, по их суммарной мощности данные не представлены. Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в д.Норкино –8;

в д.Имяново - 4;

в д.Усманово – 3;

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают Балтачевские РЭС – ОАО «БалтачСельэнерго».

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-50-120, при прокладке новых линий электропередач на железобетонных опорах для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А .

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Норкинский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 1544 чел.= 2084,4 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Населенные пункты сельского поселения Норкинский сельсовет полностью газифицированы. Газоснабжение  осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ «Дюртюли - газ» от газовой трассы  0,6 МПа  Дюртюли – Верх.Татышлы. От Сейтяковской  АГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает в д.Норкино, д.Имяново и д.Усманово. В д. Имяново газифицировано 14 домов, в д.Усманово  -  28 домов. Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа после понижения давления в ГРП и ШРП (3 объекта):

-  1 ГРП (ПГБ-2МН) в д.Норкино;

-  1 ШРП в д.Имяново;

-  1 ШРП в д.Усманово.

Проектом предлагается газифицировать все жилые и общественные здания в населенных пунктах сельского поселения Норкинский сельсовет.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Норкинский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Норкинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение школы  д.Норкино осуществляется от автономной газовой котельной. Сельский клуб, Администрация сельского поселения, ФАП обеспечиваются теплом от электрокотлов отопления. В других населенных пунктах теплоснабжение общественных зданий от электрокотлов отопления. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах сельского поселения – от индивидуальных газовых котлов отопления, небольшой части жилых домов в д. Усманово - печное.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Норкинский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 255 абонентов производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь»  монтированной емкостью 257 номеров. По количеству задействованных номеров информация не предоставлена. Тип телефонной станции: ЭАТС - М 200. Абонентская разводка по населенным пунктам  выполнена на опорах (воздушные линии связи – 12 км) и подземным кабелем (подземные линии связи – 18 км). АТС введена в эксплуатацию в 2005 году и размещается  по адресу д.Норкино, ул.Ленина, 10а.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с относительно устойчивой зоной покрытия  предоставляет федеральный оператор сотовой связи  «Билайн». Вышек сотовой связи (базовых станций – ретрансляторов) на территории сельского поселения Норкинский сельсовет нет.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) приоритетными направлениями развития связи являются:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах;

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом населённом пункте должен быть установлен таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в населённых пунктах с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах Норкинского  сельсовета обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования. Кроме того, в населенных пунктах Норкинского сельсовета развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Балтачевского района Республики Башкортостан относительно благоприятны для развития растительности, местами здесь сохранились большие по площади лесные массивы. По сельскому поселению Норкинский сельсовет общая площадь земель  лесного фонда составляет в настоящее время 3833,0 га. Особо охраняемых территорий нет.

Проектируемая система озеленения сельского поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение жилых кварталов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Норкинский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, кафе, буфеты;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- гостиница;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей;

- культовые здания и сооружения.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения (том 2), прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ       СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки, нарушение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Норкинский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии сельского поселения. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный (предупредительный) характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Норкинский сельсовет.

Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Перечень мероприятий по охране воздушного бассейна территории сельского поселения:

1. Совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях, внедрение современных технологий по улавливанию загрязняющих веществ, оборудование источников стационарного загрязнения газоочистными установками.

2. Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов.

3. Соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий.

4. Продолжение газификации объектов ЖКХ.

5. Организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха в сельском поселении, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов.

6. Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

7. Для обеспечения экологической безопасности на существующих и проектируемых АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

8. Развитие сети стационарных наблюдений за состоянием воздушного бассейна.

9. Разработка и реализация комплекса мероприятий, предусмотренных проектом «Оценка воздействия на окружающую среду» для размещаемых предприятий.

10. Развитие применения биотоплива местного производства из местного сырья в коммунальном хозяйстве (пеллеты, топливные брикеты и проч.).

Мероприятия по снижению загрязнения от транспорта:

1. Развитие сети АГЗС на территории Балтачевского района.

2. Соблюдение и озеленение санитарно-защитных коридоров вдоль магистральных автодорог.

3. Создание и восстановление придорожных лесных полос.

4. Повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств.

Охрана водного бассейна

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на эксплуатируемые подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения.

Основные мероприятия в области охраны водного бассейна:

1. Организация  водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, обеспечение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства.

2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

3. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод.

4. Развитие систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

5. Организация мониторинга и лабораторного контроля качества питьевой воды.

6. Осуществление контрольно-надзорных функций в области водоотведения.

7. Строительство современных очистных сооружений.

8. Формирование системы ливневой канализации с направлением стока на очистные сооружения.

9. Формирование современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления.

Охрана почв и ландшафтов

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Норкинский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне возможной нефтедобычи.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

По ландшафтно-экологическим условиям территория Балтачевского района, и, в частности, сельского поселения Норкинский сельсовет относится к зоне с относительно благоприятными показателями. Значительные площади занимают местами нарушенные увалистые склоны, есть участки выбитых пастбищ, наблюдается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. Территория частично попадает в зону влияния вредных выбросов от средних промышленных центров. Загрязнений чрезвычайного характера почвенного покрова не выявлено. На границе с МР Бураевский район расположены объекты нефтепромысла. Уровень рекреационного воздействия на ландшафт в проектируемых зонах отдыха – умеренный.

Основное воздействие человека на существующие леса выражается в вырубке спелых и перестойных насаждений,  рубками санитарного ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Мероприятия по охране ландшафтов:

- развитие системы особо охраняемых природных территорий;

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ, обеспечение сохранения ценных и воспроизводства эксплуатационных лесов;

- выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- развитие системы обращения с отходами производства и потребления;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок в  сельском поселении;

- закрытие существующих кладбищ, не соответствующих нормативным требованиям;

- для сохраняемых кладбищ проведение инженерных мероприятий (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.), перечень мероприятий обуславливается спецификой места размещения кладбищ;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

Охрана окружающей среды от возможного вредного воздействия аварий на инженерных коммуникациях сводится к организации охранных и санитарно-защитных зон вдоль трасс этих коммуникаций, обязательному соблюдению организацией, эксплуатирующей эти инженерные коммуникации, всех природоохранных мероприятий.

Охрана окружающей среды от физических факторов воздействия

Защита от шума

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено устройство шумозащитных полос зеленых насаждений. Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), позволит снизить уровень шума на 18 дБА.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки.

Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от магистральной автодороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию. Зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Электромагнитное загрязнение

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Норкинский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Норкинский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций;

- обеспечение очистки стоков малых населённых пунктов;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов;

- рекультивация нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок;

- проведение инженерных мероприятий для сохраняемых кладбищ (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.) в зависимости от места размещения;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Согласно Схеме территориального планирования Балтачевского района, выполненной ЗАО проектный институт «Башкиргражданпроект», на период расчетного срока утилизация твердых бытовых отходов на территории муниципального района Балтачевский район будет производиться на существующий полигон ТБО Балтачевского района, который находится  за границами населенных пунктов, на землях сельского поселения Нижнеиванаевский сельсовет справа от автодороги районного значения, ведущей в д.Нижнеиванаево. До поступления отходов ТБО на полигон они проходят обработку (сортировку дробление и сепарирование) на мусороперегрузочной станции (МПС), которая по проекту размещена слева от автодороги, ведущей в д.Староямурзино у опушки леса. Также предусматривается размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сырья в населенных пунктах сельского поселения.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Норкинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Существ.положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.т. в год |
| д.Норкино |  |  | 0,2976 |  |  | 0,5059 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,442 | 190 | 0,0840 | 0,766 | 190 | 0,1455 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,442 | 0,002 | 0,884 | 0,766 | 0,002 | 1,532 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,272га | 5 | 0,2136 | 7,207 га | 5 | 0,3604 |
| д.Имяново |  |  | 0,1942 |  |  | 0,3367 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,190 | 190 | 0,0361 | 0,435 | 190 | 0,0827 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,190 | 0,002 | 0,380 | 0,435 | 0,002 | 0,87 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,161 га | 5 | 0,1581 | 5,079 га | 5 | 0,2540 |
| д.Усманово |  |  | 0,1908 |  |  | 0,3721 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,147 | 190 | 0,0279 | 0,343 | 190 | 0,0652 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,147 | 0,002 | 0,294 | 0,343 | 0,002 | 0,686 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,257 га | 5 | 0,1629 | 6,138 га | 5 | 0,3069 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 0,6825 |  |  | 1,2146 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,779 | 190 | 0,1480 | 1,544 | 190 | 0,2934 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,779 | 0,002 | 1,558 | 1,544 | 0,002 | 3,088 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 10,69 | 5 | 0,5345 | 18,424 га | 5 | 0,9212 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,2146 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,3037 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,4615 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,0121 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,0243 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,0607 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0243 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,0486 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,0243 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,0243 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,0243 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,0243 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,1215 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,0607 |
| Итого | 100 | 1,2146 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,0607 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 1,2146 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,0243 га в год. Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана

(до 2033г.) составит 0,0243 га в год х 20 лет = 0,486 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

д.Норкино: 505 900 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1405 тыс. м3

д.Имяново: 336 700 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0935 тыс. м3

д.Усманово: 372 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1034 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

д.Норкино:505 900 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,4030 тыс. м3

д.Имяново: 336 700 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,5993 тыс. м3

д.Усманово: 372 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,7674 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| д.Норкино | 766 | 2543,5 | 2403 | 140,5 | 32,9 | 0,67 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 36 | 1 |  |
| д.Имяново | 435 | 1692,8 | 1599,3 | 93,5 | 21,9 | 0,45 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 24 | 1 |  |
| д.Усманово | 343 | 1870,8 | 1767,4 | 103,4 | 24,2 | 0,50 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 27 | 1 |  |
| сельское поселение Норкинский сельсовет | 1544 | 6107,1 | 5769,7 | 337,4 | 87 | 3 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 28 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,7 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 1 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 15 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 6107,1 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Норкинский сельсовет в административных границах | га | 9643,96 | 9643,96 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3833,00 | 3633,00 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 37,00 | 37,00 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 5093,98 | 4902,12 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 246,38 | 256,55 |
| 6 | Земель транспорта | га | 130,98 | 463,44 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 301,2 | 349,43 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 156,67 /100% | 184,74/100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,72 | 7,1 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 46,54 | 67,73 |
|  | рекреационных зон | га | - | 24,34 |
|  | прочих земель | га | 83,77 | 55,95 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 9,57 | 9,57 |
| 8 | Земель специального назначения | -«- | 1,417 | 2,417 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 0,779 | 1,544 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,115 / 14,76 | 0,238 / 15,42 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,392 / 50,32 | 0,752 / 48,70 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,272 / 34,92 | 0,554 / 35,88 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 12,500 | 46,320 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м | - | 33,82 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 16,05 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 53 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 360 | 184 |
| 4.3 | Больницы | коек | обслуживание в с.Старобалтачево | обслуживание в с.Старобалтачево |
| 4.4 | Сельская амбулатория | объект на с.п. | обслуживание в с.Сейтяково | обслуживание в с.Сейтяково |
| 4.5 | ФАП, аптечный пункт | объект на н.п./кв.м | 3/- | 3/21,6 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 157,9 | 463,9 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | - | 62 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 6 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 350 | 419 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | нет инф. | 93,1 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | нет инф. | 1,29 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 8 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 21,189 | 22,319 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 17,816 | 26,792 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 3,171 | 3,171 |